## Slide 1: Conocer el Software Globilab
Uso conWindows

## Slide 2: Leyes de los Gases Ley de Boyle-Mariotte
Notes: El objetivo de esta actividad es brindar a los participantes una oportunidad para trabajar con el Labdisc bajo el comando de Globilab para Windows
Igual que antes, es importante hacer que se familiaricen con algunas funciones que los hagan sentir cómodos usando el programa, y sólo entonces revisar todos los íconos y menúes.
Para hacer esta actividad se precisan por lo menos 2 personas por cada puesto de trabajo.

## Slide 3
Ley de Boyle-Mariotte
Notes: Video en Youtube:
http://youtu.be/N5xft2fIqQU
Con este video pretendemos comenzar la actividad con una visión motivadora del tema.

## Slide 4
Ley de Boyle-Mariotte
Notes: Esto y una PC es todo lo que hace falta

## Slide 5
Globilab para Windows
Notes: No hay portátil que no tenga un puerto USB. Sin embargo, la mayoría no tiene Bluetooth => conviene mostrar que el Labdisc se puede conectar tanto por Bluetooth como por USB y dejar que cada participante resuelva el tema de la conectividad de acuerdo a sus habilidades y el hardware disponible.
Aún cuando la conexión por USB nos ata físicamente a la PC es, por lejos, la más sencilla de implementar y la que recomendamos para usuarios novatos

## Slide 6
Globilab para Windows – Conexión por USB
Notes: Según se vaya a mostrar la conexión por USB o Bluetooth deberán saltearse algunas de las diapositivas siguientes.

## Slide 7
Globilab p/Windows – Conexión por Bluetooth
Notes: Según se vaya a mostrar la conexión por USB o Bluetooth deberán saltearse algunas de las diapositivas siguientes.

## Slide 8
Globilab p/Windows – Conexión por Bluetooth
Notes: Según se vaya a mostrar la conexión por USB o Bluetooth deberán saltearse algunas de las diapositivas siguientes.

## Slide 9
Globilab p/Windows – Configurar Experimento

## Slide 10
Ley de Boyle-Mariotte – Configurar Experimento
Notes: Es importante que los participantes comprendan e incorporen estos 3 principios para planear la configuración:
¿Qué vamos a medir?
Marcar el/los sensor/es relevantes y desmarcar el resto
¿Cada cuánto vamos a tomar una medición?
Cada sensor tiene una velocidad máxima de adquisición. Si se solicita una velocidad mayor a la posible, el sistema no la aceptará.
¿Cuántas mediciones vamos a tomar antes de dar por terminado el experimento?
El usuario debería calcular cuántas muestras precisará tomar de acuerdo a la velocidad de adquisición elegida y la duración que espera para el experimento.
Se puede elegir un número superior al necesario e interrumpir la toma de datos manualemente.
Pero el Labdisc no comenzará a grabar si cree que su memoria libre no alcanzará para cumplir con lo programado.

## Slide 11
Ley de Boyle-Mariotte – Preparación
Notes: El émbolo debe estar en unos 60 ml ANTES de conectar la manguera del manómetro al Labdisc (este será nuestro volumen inicial)

## Slide 12
Ley de Boyle-Mariotte – Preparación
Notes: Notice – the connection should be sealed in order for the air not to escape.

## Slide 13
Volume (ml)
60
50
40
30
20
Ley de Boyle-Mariotte – Desarrollo
Notes: Cada vez que se quiera tomar una medición disparada manualmente, deberá apretarse el botón SCROLL
Una vez más recomendamos hacer trabajar a los participantes en parejas en esta ocasión.
Un participante operará la jeringa y el otro el Labdisc,

## Slide 14
Ley de Boyle-Mariotte – Desarrollo
Notes: Comiece a grabar

## Slide 15
Ley de Boyle-Mariotte – Desarrollo
Notes: Recoja datos comprimiendo 10 ml cada vez

## Slide 16
Ley de Boyle-Mariotte – Análisis de Datos
Notes: Agregue rótulos a las mediciones

## Slide 17
Ley de Boyle-Mariotte – Análisis de Datos

## Slide 18
Ley de Boyle-Mariotte – Resguardo de Datos
Notes: Guarde el experimento en su computadora para poder rescatar los datos más adelante

## Slide 19
Ley de Boyle-Mariotte – Resguardo de Datos

## Slide 20
Ley de Boyle-Mariotte – Resguardo de Datos
Notes: Use un nombre de archivo que sea informativo y significativo – Incluya fecha, nombre del TP y del participante

## Slide 21
Ley de Boyle-Mariotte – Exportación de Datos
Notes: Exporting data to Excel

## Slide 22
Ley de Boyle-Mariotte – Exportación de Datos
y análisis posterior con Excel
Notes: Exportando datos al Excel.
Muestre a los participantes que el producto de Volumen por Presión da un resultado constante a todos los fines prácticos (esta es justamente la Ley de Boyle-Mariotte que describe cómo se portan los gases (casi)ideales cuando se cambia su volumen o su presión a temperatura constante).

## Slide 23
P1V1 = P2V2
PV = k
Habiendo multiplicado P x V del aire atrapado en la jeringa
¿Qué resultado encontramos?
Ley de Boyle-Mariotte – Exportación de Datos
Notes: Ahora puede pedir a alguno de los docentes participantes que explique qué se hizo y de qué manera nuestro experimento muestra el comportamiento de la Ley de Boyle-Mariotte.

## Slide 24
¿Se presentó alguna dificultad?
¿Qué hemos medido?
¿Cómo hemos medido?
¿Qué podemos aprender de este experimento?
¿Que más podríamos medir con este sensor?
Ley de Boyle-Mariotte - Resumen
Notes: Atención: Esta nota es larga pero importante. Por favor léanla completa.
Es importante dejar a los participantes describir los problemas que encontraron.
Debería hacer una nota de cada problema en la pizarra y contestar todo junto al final.
Tratar de atender a los problemas uno por uno produce un efecto similar a un pedido de disculpas.
Este modo de trabajo puede servir también como modelo a los docentes para sus propias clases.
¿Que más podríamos medir con ESTE sensor? Es importante dar un espacio que permita compartir ideas de cómo lo usarían en clase o en sus casas. Esto cerrará la actividad con sentimientos positivos: “Todas las dificultades se pueden superar y ¡hay muchas cosas interesantes que pueden hacer con el Labdisc!”

## Slide 25
Ley de Boyle-Mariotte - Yapa
Notes: http://youtu.be/hAvT1WbjOEE
Y a este video lo pusimos porque es divertido nomás 

## Slide 26: La barra de herramientas del Globilab para Windows
Notes: Esta unidad debe abordarse solo después de que los participantes hayan trabajado ya con el Globilab para Windows y experimentado con la Ley de Boyle-Mariotte.
El objetivo aquí es hacer un recorrido por lo que se requiere para trabajar cómodamente con Globilab bajo Windows.
Es importante pedir a los participantes que abran el folleto “Getting to know” y encuentren allí lo que se muestra en pantalla, lo que debería hacer que se sientan cómodos al usarlo por su cuenta en el futuro.
Este manual se puede bajar desde http://www.globisens.net/sites/default/files/docs/guides/Getting%20Started/Getting_to_Know_The_Labdisc_PC.pdf
Es muy importante ir paso a paso y pedir a los participantes que practiquen con el equipo y el software a medida que se desarrolle la presentación (de otra manera se va a aburrir).

## Slide 27
Globilab p/Windows –Barra de Herramientas

## Slide 28
Globilab p/Windows –Archivos

## Slide 29
Globilab p/Windows – Análisis de Datos

## Slide 30
Globilab p/Windows – Comando del Labdisc

## Slide 31
Ultimo juego de Mediciones-
Todas las Mediciones -
Globilab p/Windows – Bajando Datos

## Slide 32
Globilab p/Windows – Bajando Datos

## Slide 33
Globilab p/Windows – Cómo ver las Mediciones

## Slide 34
Globilab p/Windows – Liberar Memoria

## Slide 35: Práctico sobre Caída Libre
Notes: El objetivo de esta actividad es practicar el uso del Labdisc en un experimento real, que puede ser hecho en clase, usando el programa Globilab.
Para llegar a este punto debemos haber ejecutado primero la experiencia de Humedad Relativa Ambiente y la de Boyle-Mariotte, puesto que en este caso hacemos una descripción menos detallada de los pasos necesarios que en los casos anteriores.

## Slide 36
Caída Libre
Notes: http://youtu.be/E43-CfukEgs
El objetivo de este video es comenzar la actividad con una aproximación motivadora al tema.

## Slide 37
Globilab p/Windows conectado por USB
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 38
Globilab p/Windows conectado por Bluetooth
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 39
Globilab p/Windows conectado por Bluetooth
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 40
Caída Libre – Preparación
Notes: Es importante que los participantes comprendan e incorporen estos 3 principios para planear la configuración:
¿Qué vamos a medir?
Marcar el/los sensor/es relevantes y desmarcar el resto
¿Cada cuánto vamos a tomar una medición?
Cada sensor tiene una velocidad máxima de adquisición. Si se solicita una velocidad mayor a la posible, el sistema no la aceptará.
¿Cuántas mediciones vamos a tomar antes de dar por terminado el experimento?
El usuario debería calcular cuántas muestras precisará tomar de acuerdo a la velocidad de adquisición elegida y la duración que espera para el experimento.
Se puede elegir un número superior al necesario e interrumpir la toma de datos manualmente.
Pero el Labdisc no comenzará a grabar si cree que su memoria libre no alcanzará para cumplir con lo programado.

## Slide 41
1.3m
0.8m
Caída Libre – Preparación
Notes: Este práctico se hace mejor por parejas, o mejor aún de a 3 personas, donde una se encarga de soltar la pelotita, otra de soltarla y una tercera de disparar las mediciones desde la PC.
El arranque también puede ser ejecutado por quien sostiene el Labdisc, usando el botón ENTER.
Usualmente hace falta ensayar varias veces para lograr que la pelotita caiga “muerta” sin girar y que así rebote varias veces bajo la “vista” del sensor de movimientos.
Recuerde que precisa un espacio libre de, al menos, medio metro entre el Labdisc y la altura desde la que soltará la pelotita de ping-pong.

## Slide 42
Caída Libre – Instrucciones

## Slide 43
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Agregamos etiquetas...

## Slide 44
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Agregamos una imagen a la etiqueta

## Slide 45
Caída Libre – Procesamiento de los Datos

## Slide 46
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Cambiamos las propiedades del trazo...

## Slide 47
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Graficamos sólo los puntos de medición, sin conectarlos con segmentos interpolados...

## Slide 48
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Usamos la herramienta para marcar puntos y recorte a la selección (Crop)...

## Slide 49
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Marcamos los puntos de interés...
Es mejor no considerar los puntos del primer rebote porque normalmente son los menos precisos.

## Slide 50
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Buscamos una función matemática cuya forma sea similar a los datos obtenidos... en este caso una parábola

## Slide 51
Caída Libre – Procesamiento de los Datos

## Slide 52
Caída Libre – Guardando los Datos
Notes: Guardamos el trabajo práctico en el disco...

## Slide 53
Caída Libre – Procesamiento de los Datos
Notes: Usamos un nombre de archivo que sea informativo y significativo...
Por favor incluya fecha, nombre del TP y del participante

## Slide 54
Caída Libre – Resumen
¿Qué hemos medido?
¿Cómo hemos medido?
¿Qué podemos aprender de este experimento?
Notes: Atención: Esta nota es larga pero importante. Por favor léanla completa.
Como siempre, es muy importante hacer una recapitulación en este punto.
No queremos que los docentes se queden enfocados en la parte técnica del manejo del equipo sino en el objetivo central, que es el aprendizaje de las ciencias naturales

## Slide 55
Caída Libre – Yapa
Notes: http://youtu.be/aMqM13EUSKw
This short movie is just for fun 

## Slide 56: Práctico sobre Producción del Sudor
Notes: El objetivo de esta actividad es practicar el uso del Labdisc en un experimento real, que puede ser hecho en clase, usando el programa Globilab.
Para llegar a este punto debemos haber ejecutado primero la experiencia de Humedad Relativa Ambiente y la de Boyle-Mariotte, puesto que en este caso hacemos una descripción menos detallada de los pasos necesarios que en los casos anteriores.

## Slide 57
Producción del Sudor
Notes: https://youtu.be/UnSfz3uSMZA
http://youtu.be/6JHRGN4leQ8
El objetivo de estos videos es comenzar la actividad con una aproximación motivadora al tema.

## Slide 58
Producción del Sudor
¿Qué tienen en común ambos videos?
¿Qué fenómenos describen?
¿Sucede lo mismo en los seres humanos?
Notes: https://youtu.be/UnSfz3uSMZA
http://youtu.be/6JHRGN4leQ8

## Slide 59
Producción del Sudor – Material Requerido
Notes: Estos son los materiales requeridos.
Es importante que la bolsita plástica que esté limpia y sea transparente.
La banda elástica debe apretar firmemente la muñeca, pero no demasiado.

## Slide 60
Globilab p/Windows conectado por USB
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 61
Globilab p/Windows conectado por Bluetooth
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 62
Globilab p/Windows conectado por Bluetooth
Notes: Si le resulta posible, use la conexión por Bluetooth para tener más libertad de movimiento

## Slide 63
Producción del Sudor – Configuración
Notes: Es importante que los participantes comprendan e incorporen estos 3 principios para planear la configuración:
¿Qué vamos a medir?
Marcar el/los sensor/es relevantes y desmarcar el resto
¿Cada cuánto vamos a tomar una medición?
Cada sensor tiene una velocidad máxima de adquisición. Si se solicita una velocidad mayor a la posible, el sistema no la aceptará.
¿Cuántas mediciones vamos a tomar antes de dar por terminado el experimento?
El usuario debería calcular cuántas muestras precisará tomar de acuerdo a la velocidad de adquisición elegida y la duración que espera para el experimento.
Se puede elegir un número superior al necesario e interrumpir la toma de datos manualmente.
Pero el Labdisc no comenzará a grabar si cree que su memoria libre no alcanzará para cumplir con lo programado.

## Slide 64
10 min.
Producción del Sudor – Preparación
Notes: Este práctico se hace mejor por parejas, donde una se sostiene el Labdiscs y la otra ayuda a poner la bolsa plástica.
Ponga la banda elástica primero en su muñeca y luego tome el Labdisc.
No reutilice las bolsitas plásticas porque en ese caso la medición de la humedad relativa ambiente en su interior arrojará un valor mayor al esperado porque siempre quedarán algunas gotitas de sudor de la experiencia anterior.
Comience a grabar, luego tome el sensor, luego el Labdisc y recién ahí pida a alguien que le ayude a cubrir su mano y Labdisc con la bolsita y ceñirla con la bandita elástica a su muñeca.
Resulta útil e interesante tener conectado el Labsdisc a su computadora mientras se desarrolla la experiencia para ir viendo los resultados en vivo.
Si puede usar la conexión por Bluetooth trabajará más cómodo.

## Slide 65
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Elegimos el parámetro de interés: el trazo de su gráfica se hará más grueso y sus unidades se mostrarán como título del eje de ordenadas

## Slide 66
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Podemos ver un resumen estadístico de los datos de cada sensor

## Slide 67
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Podemos ver un resumen estadístico de los datos de cada sensor

## Slide 68
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Podemos ver un resumen estadístico de los datos de cada sensor

## Slide 69
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Le damos un nombre al experimento
Atención: ¡esto no es lo mismo que guardarlo!

## Slide 70
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos
Notes: Agregamos una etiqueta con una imagen...

## Slide 71
Producción del Sudor – Procesamiento de Datos

## Slide 72
Producción del Sudor – Guardando de Datos
Notes: Guardamos los datos en la PC

## Slide 73
Sweat Production – Saving Experiment File (XML)
Notes: Usamos un nombre de archivo que sea informativo y significativo...
Por favor incluya fecha, nombre del TP y del participante

## Slide 74
Caída Libre – Resumen
¿Qué hemos medido?
¿Qué resultados obtuvimos?
¿Qué nos demuestran?
Notes: Atención: Esta nota es larga pero importante. Por favor léanla completa.
Como siempre, es muy importante hacer una recapitulación en este punto.
No queremos que los docentes se queden enfocados en la parte técnica del manejo del equipo sino en el objetivo central, que es el aprendizaje de las ciencias naturales